TTÜ keemiainstituut

Anorgaanilise keemia õppetool

| YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus |
| --- |
| Laboratoorne töö nr. 6 | Töö pealkiri: Redoksreaktsioonid ja metallide korrosioon |
| Õpperühm: EAEI-32 | Töö teostaja: Paul Klõšeiko |
| Õppejõud: Triin Neps | Töö teostatud: 21. nov. 07 | Protokoll esitatud: 21. nov. 07 | Protokoll arvestatud: |

# Töö eesmärk

Gaasiliste ainete mahu mõõtmine, gaaside segud ja gaasi osarõhk, arvutused gaasidega reaktsioonivõrrandi põhjal.

# Kasutatavad ained

10%-ne soolhappelahus, 5,0...10,0 mg metallitükk (magneesium).

# Töövahendid

Seade gaasi mahu mõõtmiseks, mõõtesilinder (25 cm3), lehter, filterpaber, termomeeter, baromeeter, hügromeeter.

# Töö käik

Meetod: massanalüüs.

## Metoodika

- Tutvun katseseadeldisega – see koosneb kahest kummivoolikuga ühendatud büretist (a), mis on täidetud veega. Üks bürett on ühendatud katseklaasiga (b), milles metall reageerib happega.

- Katse ettevalmistus. Eemaldada katseklaas ja pesta ning loputada see hoolikalt destilleeritud veega. Sättida büretid ühele kõrgusele ning kontrollida, et vee nivoo (c) oleks mõlemas büretis silma järgi ühel kõrgusel ja büreti keskel. Tõsta üks büretiharu teisest 15...20 cm kõrgemale ning jälgida paar minutit, kas vee nivoo püsib paigal. Kui nivoo ei muutu, on katseseade hermeetiline ja võib alustada katset. Vastasel juhul kontrollida korke ja voolikuid, et tagada hermeetilisus, ja proovida uuesti. Viia büretid taas ühele kõrgusele ja eemaldada katseklaas.

- Katse. Küsida juhendajalt metallitükk. Metallitükk on keeratud nummerdatud paberisse (märkida üles number). Võtta metall paberist välja ning mähkida filterpaberisse (mitte väga tihedalt, sest paber peaks katse käigus avanema). Teha filterpaber märjaks destilleeritud veega. Mõõta väikese mõõtesilindriga 5...6 cm3 10%-st soolhappelahust. Valada hape läbi lehtri katseklaasi nii, et katseklaasi ülaosa ei puutuks happega kokku

- Hoides katseklaasi happega väikese nurga all, asetada metallitükk niisutatud filterpaberiga katseklaasi seinale umbes 2 cm allapoole avaust (vt joonist 5.1 pos. d). Sulgeda katseklaas hermeetiliselt nii nagu kontrolli ajal, kuid vältida liigutusi, mis võiksid metallitüki happesse kukutada.

- Liigutada bürette üles-alla nii, et vee nivood mõlemas büretis oleksid ühes tasapinnas (metallitükk ei tohi veel happega kokku puutuda). Märkida võimalikult täpselt (täpsusega 0,05 cm3) üles näit ühelt büretilt (V1). Näidu lugemisel peab silm olema samal tasapinnal vee nivooga, näit võtta meniski kaare madalaimalt kohalt.

- Katseklaasi järsult liigutades kukutadametallitükk happesse. Loksutada, et paber võimalikult rohkem avaneks ja jälgida, kuidas reaktsioon algab ning vee nivoo bürettides muutub. Kui reaktsioon on lõppenud ja nivood enam ei muutu, lasta eraldunud vesinikul 2...3 minutit jahtuda, jälgides, et vee nivoo püsiks enamvähem paigal. Kui nivoo hakkab nähtavalt muutuma, pole seade hermeetiline ja katse tuleb uuesti sooritada.

- Liigutada bürette üles-alla nii, et vee nivood mõlemas büretis oleksid jällegi silma järgi ühes tasapinnas ja lugeda samalt büretilt uus nivoo näit (V2). NB! Nivoode ühele tasapinnale viimine bürettide liigutamisega ennemõlema näidu võtmist garanteerib, et rõhk büretis on võrdne välisrõhuga. Vee nivoode vahe enne ja pärast reaktsiooni annab eraldunud vesiniku mahu.

## Katse arvutused

Katsetulemused:

Vee nivoo büretil enne reaktsioon 		V1

Vee nivoo peale reaktsiooni 			V2

Eraldunud vesiniku maht 			V3 = |V2-V1|

Õhurõhk 					P

Temperatuur 					t◦

Küllastatud veeauru rõhk temperatuuril t◦	PH2O

Õhu relatiivne niiskus, RH			%

- Arvutada reaktsioonil eraldunud vesiniku maht normaaltingimustel kasutades valemit:

- Reaktsioonivõrrandit aluseks võttes arvutada katses reageerinud metallitüki mass kasutades võrdust:

Magneesiumi molaarmass on 24,3 g/mol.

- Tulemused esitada juhendajale kontrollimiseks.

Seejärel arvutada suhteline viga:

# Katseandmed

V1 =

V2 =

V3 = 9,0 dm3

T = 21 ◦C

P = 99800 Pa

Katseklaas läks soojaks => eksotermiline reaktsioon.

# Katseandmete töötlus ja tulemuste analüüs

Normtingimused:

P0=101325Pa

T0=273,15°K

# Järeldus

Magneesiumi mass katseliselt on 8,93mg, reaalselt oli 9,2mg, seega suhteline viga on –2,93%.

Viga võis tulla vee nivoo valesti lugemisest.