TTÜ keemiainstituut

Anorgaanilise keemia õppetool

| YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus |
| --- |
| Laboratoorne töö nr. 3 | Töö pealkiri: Vee kareduse määramine ja kõrvaldamine |
| Õpperühm: EAEI-32 | Töö teostaja: Paul Klõšeiko |
| Õppejõud: Triin Neps | Töö teostatud: 12. okt. 07 | Protokoll esitatud: 20. nov. 07 | Protokoll arvestatud: |

# Töö eesmärk

Tutvuda vee kareduse määramise metoodikaga, veevärgi- või mõne muu loodusliku vee kareduse määramine tiitrimisega, kareduse kõrvaldamine Na-kationiitfiltriga.

# Kasutatavad ained

0.1M soolhape, 0.025M ja 0.005M triloon-B lahus, puhverlahus (NH4Cl + NH3·H2O), indikaatorid metüülpunane (mp) või metüüloranž (mo) ja kromogeenmust ET-00.

# Töövahendid

Suurem (500...750 cm3) kooniline kolb vee hoidmiseks, koonilised kolvid (250 cm3) tiitrimiseks, pipett (100 cm3), büretid (25 cm3), mõõtsilinder (25 cm3), Na-kationiitfilter.

# Töö käik

Meetod – mahtanalüüs

## Metoodika

### A Karbonaatse kareduse määramine

- Loputada 100 cm3 pipett 2...3 korda vähese koguse uuritava veega. Kooniline kolb loputada destilleeritud veega. Pipeteerida koonilisse kolbi 100 cm3 uuritavat vett, lisada 3...4 tilka indikaatorit mo või mp.

- Seada töökorda bürett – kõrvaldada otsikust õhumullid ning täita 0,1M soolhappelahusega nullini (meniski alumine kaar peab kokku langema skaala 0-märgiga).

- Tiitrida 0,1 M soolhappelahusega, seejuures segada kolvis olevat vett pidevalt ja intensiivselt ringikujuliste liigutustega. Stöhhiomeetrilises punktis muutub vee värvus kollasest üle oranži punaseks. Oluline on lõpetada tiitrimine täpselt (ühe tilga täpsusega) siis, kui punane värvus jääb püsima viimase tilga lisamisel.

- Lugeda büretilt tiitrimiseks kulunud soolhappe maht täpsusega 0,05 cm3.

- Loputada kooniline kolb hoolikalt destilleeritud veega ja korrata tiitrimist uue veekogusega. Korrata tiitrimist kuni tiitrimiseks kulunud HCl mahtude erinevus ei ületa 0,10...0,15 cm3.

Katse arvutus

- Paremini kokkulangevate tiitrimistulemuste keskmise põhjal arvutada HCO−3 ioonide

kontsentratsioon (millimolaarsus — mM) järgmisest valemist:

(3.21)

kus 	VHCl on tiitrimiseks kulunud soolhappe maht [cm3];

CM,HCl – soolhappe molaarne kontsentratsioon [mol/dm3];

Vvesi – tiitrimiseks võetud kraanivee kogus [cm3].

- Karbonaatse kareduse arvutamise aluseks on reaktsioonivõrrand 3.3,

(3.22)

väljendatuna kas Me2+, CaO või CaCO3-na.

### B Üldkareduse määramine

- Pipeteerida destilleeritud veega loputatud koonilisse kolbi 100 cm3 uuritavat vett, lisada ~5 cm3 puhverlahust (mõõta 25 cm3-lisemõõtesilindriga) ning noaotsatäis (~0,1 g) indikaatorit ET-00. Lahus värvub lillaks.

- Seada töökorda bürett 0,025 M triloon-B lahusega ning tiitrida vett pidevalt segades kuni viimase tilga lisamisel jääb püsima sinine värvus.

- Korrata tiitrimist kuni tiitrimiseks kulunud triloon-B mahtude erinevus ei ületa 0,10...0,15 cm3.

Katse arvutus

  - Paremini kokkulangevate tiitrimistulemuste keskmise põhjal arvutada üldkaredus

järgmisest valemist:

(3.23)

kus 	Vtriloon−B on tiitrimiseks kulunud triloon-B maht [cm3];

CM,triloon−B – triloon-B molaarne kontsentratsioon [mol/dm3];

Vvesi – tiitrimiseks võetud kraanivee kogus [cm3].

### C Vee pehmendamine ja jääk-üldkareduse määramine

Lasta uuritav vesi läbi Na-kationiitfiltri ning koguda pehmendatud vesi keeduklaasi või koonilisse kolbi. Määrata pehmendatud vee üldkaredus ja hinnata filtri efektiivsust. Selleks :

- pipeteerida 100 cm3 pehmendatud vett puhtasse koonilisse kolbi (NB! Eelnevalt loputada pipett paar korda vähese koguse pehmendatud veega), lisada ~5 cm3 puhverlahust ja väike kogus indikaatorit ET-00.

- Seada töökorda bürett lahjema, 0,005 M triloon-B lahusega ning tiitrida nagu punktis B sinise värvuseni.

Katse arvutus

- Pehmendatud vee üldkaredus ehk jääk-üldkaredus arvutada vastavalt valemile:

(3.24)

kus 	Vtriloon−B on tiitrimiseks kulunud triloon-B maht [cm3];

CM,triloon−B – triloon-B molaarne kontsentratsioon [mol/dm3];

Vvesi – tiitrimiseks võetud pehmendatud vee kogus [cm3].

# Katseandmed

### A Karbonaatse kareduse määramine

- 2,50 cm3

- 2,55 cm3

- 2,55 cm3		keskmine: 2,51

Lahus kollasest punaseks.

### B Üldkareduse määramine

- 7,50 cm3

- 7,56 cm3

- 7,55 cm3		keskmine: 7,55 cm3

Lahus lillast siniseks.

### C Vee pehmendamine ja jääk-üldkareduse määramine

- 0,20 cm3

- 0,20 cm3

- 0,20 cm3		keskmine: 0.20 cm3

Lahus lillast siniseks.

# Katseandmete töötlus ja tulemuste analüüs

### A Karbonaatse kareduse määramine

### B Üldkareduse määramine

### C Vee pehmendamine ja jääk-üldkareduse määramine

# Järeldus

Tutvusin katsemetoodikaga, Na-kationiitfilter töötab.